MAPLETOUCH  触摸屏POS一体机

山东宇联触控  0531-88586138  15805316130

1、产品描述：

触摸式POS机系列是合金铝一体成型的液晶触摸显示器和触摸一体化电脑，能够选择以触控式银幕操作，背面可连接客户显示器，周边配备磁卡读取器，32位键盘输入、身份辨识器和智慧卡读取器等。触摸屏采用加拿大Mapletouch五线电阻屏，可选接USB或COM，为使用者提供最方便的操作环境。

2、产品特性：

整机采用坚固耐用的合金铝外壳，能在恶劣环境中使用，稳定性好，可连接诸多周边设备，做到完整的搭配。采用加拿大MapleTouch五线军工电阻式触摸屏（可达3500万次触摸，防水、防油、防尘，可用任何物体触摸）坚固的底座支架可调整到最佳使用位置能达到无松动的效果。

真正的工业级主板，高性能低耗低温；

全线产品均为原厂原装产品；

经过3C、FCC、CE等多项产品认证，并通过ISO9001：2000质量检验，经多项测试拷机后才正规包装出厂；

3、应用范围：

广泛应用于不同的领域、简化用户操作。如POS收款机、餐饮点菜、工业、医药、查询机、零售、运输、办公自动化等

4、详细参数：

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 型号 | POS6-156AJN | POS6-176AJN |
| 屏幕尺寸 | TFTLCD15.1" | TFTLCD17.1" |
| 最佳分辨率 | 1024*768 | 1024*768 1280*1024 |
| 对比度 | 450：1 | 500：1 |
| 色彩 | 16.2M |
| 亮度 | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| 触摸屏 | 采用MapleTouch五线电阻触摸屏(可达3500万次单点点击) |
| I/0连接 |  |
| VGA接口 | DB-15接口 |
| 触摸屏控制 | USB/RS232可选 |
| 电源适配器 | DC12V、5A |
| 环境条件 |  |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 贮藏温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 其它 |  |
| 安装方式 | 桌面,壁装VESA |
| 供电方式 | 110V-240V AC |
| 底座尺寸 | W*L*H(197*222*146mm) |
| 外观尺寸 | W*T*H(366*65*286mm) | W*T*H(403*72*330mm) |
| 产品认证 | FCC,CE,3C,ISO |
| 重量（NET/GW） | 6.5/7.9kg | 8.0/10.3kg |
| 标准配置 |  |
| 主板 | Intel 945(性能稳定,品质出众低工耗工业级主板) |
| 处理器 | Intel AtomN270 1.6G低工耗处理器 |
| 内存容量 | DDR2 1G |
| 硬盘容量 | 16G工业固态硬盘（可选32G，320G普通硬盘） |
| VGA接口 | DB-15接口 |
| USB接口 | 3个，可扩展 |
| 串口 | 2个，可扩展 |
| 并口 | 1个 |
| 音频接口 | AC97 |
| 网络接口 | 100Mbps高速网络接口 (无线网卡可选) |
| 其它 | 内置高速CF卡接口 |
| 可选配件 | 客显/刷卡器/钱箱/打印机 |

宇联触控

】

0531-88586138  15805316130